## Slide 1: UART, interrupciones ARM
FIUSAC. Electrónica 5

## Slide 2: UART
Puerto serial que permite al microcontrolador comunicarse con otros dispositivos
Cada UART tiene un registro de control de velocidad de baudios, el cual permite seleccionar la velocidad de transmisión
En la Tiva, existe únicamente 1 bit de inicio, de 5 a 8 bits de datos, y para el bit de parada pueden ser 1 ó 2 bits.
La velocidad de información (ancho de banda), está definida por el valor de datos o la información transmitida por segundo.
El ancho de banda en un canal serial, es la velocidad en baudios (bits/seg), dividido por 10,

## Slide 3: RS232
Es un estándar, y usa un conector DB25.
El estándar EIA-574 usa los niveles de voltaje del RS232 y el conector DB9
Para implementar un canal bidireccional se necesitan de las terminales TxD, RxD y SG
RS232 es un protocolo NRZ (non-return-to-zero)
El tiempo en el RS232 es generado automáticamente por el UART

## Slide 4: Comunicación asíncrona
El transmisor tiene 16 elementos FIFO y 10 bits en el registro Shift
Para sacar los datos usando el UART, el software se asegurará que la transmisión FIFO no esté llena (esperará si TXFF es 1), y luego escribir en el registro de datos (UART0_DR_R)
Los bits son enviados en este orden: inicio, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, parada. Donde b0 es LSB y b7 es MSB
En el registro de datos, sólo se escribe. El registro de transmisión está en la misma dirección del registro de datos, pero éste se especializa en recibir.

## Slide 5
Cuando un byte se escribe en UART0_DR_R, este se coloca en la transmisión FIFO.
Byte por byte, el UART obtiene información del FIFO y carga esto en el registro de transmisión.
Se envía la trama (10 bits), 1 bit a la vez, a la velocidad especificada por el registro de velocidad de baudios.
Si existiera algún dato en FIFO o en el registro shift, se escribe UART0_DR_R, una nueva trama espera un momento a que las tramas anteriores sean transmitidas.
FIFO garantiza que los datos son transmitidos en el orden en que fueron escritos.
El hardware del puerto serial, está controlado por un reloj 16 veces más rápido que la velocidad de baudios

## Slide 6
La recepción de tramas es un poco más complicada, porque se debe sincronizar el registro de recepción shift con los datos entrantes.
La porción de recepción del UART incluye un dato UoRx (pin de entrada) con niveles lógicos digitales
Existen diferentes bits estatus en la recepción:
  Recepción FIFO con bandera vacía, RXFE, está limpia y el nuevo dato de entrada está en la recepción FIFO
  Recepción FIFO con bandera llena, RXFF, lo cual indica que el registro está lleno

## Slide 7: Activación UART
Encender el reloj del UART en el registro SYSCTL_RCCUART_R
Habilitar la transmisión y recepción de los pines como señales digitales.
La función alternativa para estos pines también debe seleccionarse
El estatus de los 2 FIFOs se ajusta en el registro UARTo_FR_R:
  Se activa la bandera BUSY mientras la transmisión no ha terminado de enviar los bits
El registro de control UARTo_CTL_R contiene los bits que encienden la UART
TXE es el bit que habilita la transmisión, RXE el de la recepción
Se coloca en 1 a TXE, RXE y UARTEN, para activar el dispositivo

## Slide 8: Sincronización I/O
Latencia es el tiempo entre que un dispositivo indica que un servicio se requiere y el tiempo de que el servicio es iniciado.
Incluye retrasos en hardware digital y en el software
Para un dispositivo de entrada, la latencia de software es el tiempo entre la entrada de un nuevo dato y la lectura del mismo por el software
Para un dispositivo de salida, es el tiempo entre que el software envía el dato y es recibido por el dispositivo exterior.
La latencia de software cuando se usa un ADC, es cuando se supone que el ADC inicia y cuando realmente inicia a trabajar.

## Slide 9: Interrupciones
Propósito: permitir al microcontrolador interactuar con dispositivos externos.
Existen 5 mecanismos para sincronizar el microcontrolador con los puertos:
Blind cycle: método en donde el software espera un tiempo determinado y luego lee el dato de un dispositivo. Se le llama blind porque no existe información sobre el puerto de salida, y no reporta nada al micro. Se aconseja utilizarlo cuando la velocidad del puerto es lenta y predecible.
Busy wait o polling: es un loop que chequea el estado de los puertos, en espera del estado de realizado.
  Para un dispositivo de entrada, el software espera hasta que el dispositivo tiene un dato nuevo, y luego lo lee desde el puerto.
  Para uno de salida, el software escribe el dato, los triggers lo mantienen en espera hasta que el dispositivo terminó de recibirlo.

## Slide 10
Interrupción: utiliza el hardware para provocar una ejecución especial en el software.
  Con un dispositivo de entrada, el hardware solicita un servicio de interrupción, cuando éste tiene un nuevo dato. El software activa el servicio de interrupción y lee lo que esta en el I/O y lo almacena el la RAM global.
  Para uno de salida, el hardware solicita una interrupción cuando el dispositivo de salida está ocioso (no en uso). El software interrumpe y el servicio de interrupción actúa con una función especial.
Periodic polling: usa una interrupción de reloj periódicamente para chequear el estado de los I/O´s, y dependiendo de lo indicado en el software, estas serán las acciones a seguir. Se utilizan cuando el dispositivo no soporta solicitud de interrupción directamente
  Con un I/O de entrada, la bandera se interrupción se activa cuando hay un nuevo dato y lo guarda en la RAM global.
  Con un I/O de salida, la bandera de interrupción se activa cuando el dispositivo está ocioso. Y los datos se colocan en la estructura global, y se escribe.

## Slide 11
5. DMA: es una interface que transfiere datos directamente entre memorias.
  Con un dispositivo de entrada, el hardware solicitará una transferencia de DMA cuando el dispositivo tiene un nuevo dato.
  Con uno de salida, el hardware solicitará una transferencia de DMA cuando el dispositivo esté ocioso.

## Slide 12: Consideraciones del hardware
El hardware puede tener 3 posibles estados:
  Ocioso: dispositivo deshabilitado o inactivo. No ocurren ingresos o egresos de datos.
  Ocupado
  Listo
Para cualquiera de los casos, es la bandera la que indica el estado del mismo.

## Slide 13: Conceptos de interrupción
Interrupción: transferencia automática o ejecución de software en respuesta a un evento de hardware que es asíncrono con la ejecución normal del software.
Trigger: evento de hardware, el cual puede estar ocupado o listo para la transición con los dispositivos de entrada – salida.
Thread: definido como el camino de acción o el software a ejecutar. La ejecución de un servicio de interrupción se llama background thread. Se termina cuando se encuentra la instrucción BX LR. Un nuevo thread es creado para cada solicitud de interrupción.
Proceso: definido por la acción que el software ejecuta.
ARM (disarm): deshabilitar la fuente de interrupción
Enable (disable) permite una interrupción a la vez, esto se logra cuando se coloca en 1 el bit I de PRIMEASK