## Slide 1: Programación de interrupciones y sistemas en tiempo real
FIUSAC. EIME
Electrónica 5

## Slide 2: Sincronización I/O
Latencia es el tiempo entre que el puerto solicita un servicio requerido y el tiempo en que dicho servicio se presta. Incluye los retrasos en hardware más los retrasos en el software.
Para un dispositivo de entrada, la latencia de software(o tiempo de respuesta), es el tiempo entre que el nuevo dato de entrada está listo y que el software lo lee.
Para un dispositivo de salida, la latencia es el retraso entre que el dispositivo de salida libre y el software envía al dispositivo el nuevo dato.
Un sistema en tiempo real es el que puede garantizar el peor escenario de latencia, es decir, el tiempo de respuesta sea corto y eficiente.
El rendimiento o ancho de banda es el máximo flujo de datos en bytes/seg que puede ser procesado por el sistema

## Slide 3
Prioridad determina el orden en que se atienden los servicios, cuando hay más de una solicitud.
Existen 5 mecanismos para sincronizar el microcontrolador con los puertos. Cada uno, sincroniza la transferencia de datos de puertos a una transición realizada. Los métodos son:
Nombre | Descripción
Blind cycle | El software espera un tiempo determinado y asume que el I/O a completado el proceso antes que el tiempo de espera haya concluido.
Espera ocupada o polling | Loop de software que revisa el estado de I/O, y sale cuando se ha concluido la operación. El UART utiliza este tipo de sincronización
Interrupción | Usa el hardware para causar una ejecución especial en el software.
Puja periódica (periodic polling) | Utiliza una interrupción de reloj para chequear periódicamente el estatus de los I/O. Se utiliza en situaciones en las que se requieren interrupciones, pero el dispositivo de I/O no soporta una solicitud de interrupción directa.
DMA (acceso directo a memoria) | Aproximación de interface que transfiere datos directamente de-hacia la memoria.

## Slide 4: Estados del hardware
Desocupado: cuando el dispositivo está deshabilitado o inactivo, no existe transferencia de I/O
Ocupado
Listo
Asociado al estado que puede dar el hardware, está el estado de la bandera, que especifica si está ocupado (0) o listo (1).
La sincronización de hardware-software ocurre debido a la interacción con esta bandera
  El hardware coloca la badera cuando el componente de hardware está completo
  El software puede leer la bandera para determinar si el dispositivo está ocupado o listo
  El software puede limpiar la bandera, dando a entender que ya está completo
  La bandera sirve como desencadenante para una interrupción

## Slide 5
El problema con los dispositivos de I/O es que éstos son más lentos que la ejecución del software.
Para un dispositivo de entrada:
  el software inicia esperando a esa entrada
  cuando el dato está ocupado, se crea una nueva entrada
  Cuando el dato está listo, el nuevo dato está disponible
  Cuando el dispositivo de entrada hace la transición de ocupado a listo, el software sigue adelante
Se conoce como bound cuando el ancho de banda se ve limitado por la velocidad del hardware de I/O
Si el dispositivo de entrada fuera más rápido que el software, el tiempo de espera sería de 0 segs. A esto se le conoce como CPU bound

## Slide 6: Conceptos de interrupción

## Slide 7
Interrupción es la transferencia automática a una ejecución de software para responder a un evento solicitado por hardware(trigger o disparador).
Cuando el hardware solicita un servicio, éste se coloca en un estado de transición para ser atendido, levantando la bandera trigger.
Thread es el camino o acción que se solicita ante la petición de interrupción. Por cada interrupción solicitada, se crea un nuevo thread.
Un sistema multi-thread se considera threads que cooperan para un mismo propósito, por consiguiente, es necesario crear caminos para que éstos se puedan comunicar y sincronizar entre sí.
Los threads comparten accesos a dispositivos I/O, recursos del sistema, variables globales; mientras que los procesos tienen variables globales separadas así como recursos de sistema.
Un proceso se define como la acción del software que se está ejecutando.
Para terminar una interrupción, se debe colocar la instrucción BX LR
Limpiar la bandera trigger se conoce como acknowledgement

## Slide 8
ARM (disarm) un dispositivo, significa que se habilita o deshabilita la fuente de interrupciones. Cada trigger de interrupción potencial tienen un bit de habilitación (arm).
Enable (disable) significa que se permiten interrupciones a la vez, o se posponen las interrupciones para un tiempo. Se deshabilitan las interrupciones cuando no es conveniente atenderlas, para ello, se coloca en 1 el bit I de PRIMEMASK
El software tiene control dinámico sobre algunos aspectos de la secuencia de solicitud de interrupción:
  Cada Trigger potencial, tienen separado el bit arm para que el software pueda activarlo o desactivarlo. El software activará los bits de los dispositivos a los cuales se permite una interrupción y desactivará los bits asociados a los que no se les permite interrumpir. Este proceso se hace individualmente, bit por bit.
  Habilitación del bit de activación de interrupción, específicamente, el bit 0 del registro PRIMEMASK es el bit de máscara de interrupción. Si el valor es 1, la mayoría de las interrupciones están permitidas.
  Prioridad, el registro BASEPRI previene interrupciones de baja prioridad, pero mantiene activas las de alta prioridad. El número que se coloca en este registro, es el nivel que se ve bloqueado, por ejemplo, colocar 3 en BASEPRI significa que se permiten las interrupciones de nivel 0, 1 y 2.
  Existen 5 condiciones para que una interrupción sea generada: device arm, NVIC enable, global enable, level y trigger.

## Slide 9: Secuencia de eventos causados por una interrupción (Context switch)
Instrucción en curso es terminada
La ejecución del programa principal se suspende, enviando el contenido de 8 registros (R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC y PSR) a la pila, en ese orden. Si el punto flotante está activado, se envían esas 18 palabras adicionales a la pila.
LR se coloca en un valor específico, el cual está definido por el servicio de interrupción (ISR) a atender (vector de interrupción)
IPSR se activa con el número de interrupción que está siendo procesada
PC es cargado con la dirección del vector ISR.

## Slide 10
Existen interrupciones periódicas (SysTick)
La rutina de servicio de interrupción (ISR) es el módulo de software que se ejecuta cuando hay una solicitud de interrupción.
Puede existir un solo ISR capaz de soportar todas las interrupciones (polled interrupts), o bien, varias ISR pequeñas, las cuales atienden a interrupciones especializadas (vector de interrupciones).
Para indicar que se termina el servicio de interrupción, se coloca la instrucción BX LR
Existen 2 punteros de pila: PSP y MSP.
La interrupción debe cuando es momento de que actúe la función solicitada, y el ISR es el encargado de hacerla, y regresar lo antes posible al funcionamiento normal del programa.
Se conoce como operación atómica a la secuencia que una vez iniciada debe de terminarse sin ser interrumpida. Para implementar esto se debe:
  Guardar el valor actual de PRIMEMASK
  Deshabilitar las interrupciones
  Ejecutar la operación
  Reestablecer PRIMEMASK al valor previo

## Slide 11: Systick periodic interrupts
Se utilizan bajo las condiciones de:
  El hardware del puerto no pueda generar directamente las interrupciones
  Se desea que los puertos actúen en el background
El timer de SysTick es una manera simple de crear interrupciones periódicas.
El SysTick tiene un contador de 24 bits que se decrementa con la frecuencia del bus del reloj. Si Fbus es la frecuencia del bus reloj, y N el valor del registro RELOAD, la frecuencia de la interrupción periódica será Fbus/(N+1)
El proceso es:
  Limpiar el bit ENABLE para apagar el SysTick durante la inicialización
  Set el registro RELOAD
  Escribir en el NVIC_ST_CURRENT_R el valor para limpiar el contador
  Escribir el modo deseado en el registro de control, NVIC_ST_CTRL_R