## Slide 1: Interrupciones ARM
FIUSAC. Electrónica 5

## Slide 2: Estados de interrupción
Existen varios tipos de interrupciones, del siguiente listado de clasificación, en el momento de interrupción, sólo se puede estar en estado a la vez.
Inactivo: interrupción no activa y no pendiente
Pendiente: interrupción que está en espera de ser atendida por el procesador. Una solicitud de interrupción de un periférico o de software puede cambiar este estado de inactivo a pendiente.
Activo: interrupción que está siendo atendida por el procesador, pero no está completa.
Activa y pendiente: interrupción que está siendo atendida por el procesador pero que está pendiente de ejecutarse de una solicitud externa con la misma fuente.

## Slide 3: Tipos de interrupción
Reset: cuando se activa, la operación del procesador se interrumpe, no importando el punto en que se encuentre el programa. Y se inicia el proceso de reinicio (normalmente, desde la posición 0), o bien se ejecuta un restart privilegiado en modo Thread.
NMI: (no emascarable) asociada con un dispositivo periférico o bien llamada por software (caso muy extraño). Tiene la mayor prioridad y está permanentemente habilitado.
HardFault: ocurre cuando se da un error durante el proceso de interrupción, o bien por una interrupción que no puede ser manejada por cualquier otro mecanismo interrupción. Tiene una prioridad no muy significativa -1.
MemManage: interrupción que ocurre dada la protección de memoria
BusFault: ocurre cuando una instrucción de memoria o una transacción de datos en memoria no puede realizarse. Detectado en el bus de memoria en el sistema.

## Slide 4
UsageFault: ocurre cuando hay un error en la ejecución de una instrucción, entre estas se incluyen:
  Instrucción indefinida
  Acceso ilegal o no alineado
  Estado inválido en la ejecución de la instrucción
  Error en el retorno de una interrupción
  Dirección mal alineada o acceso incorrecto de palabra o media palabra
  División por cero
SVCall: (llamada de supervisor), interrupción desencadenada por la instrucción SVC.
PendSV: solicitud de interrupción en un nivel de servicio de sistema.
SysTick: sistema de tiempo que se genera cuando éste se acerca a cero. El software también puede generar este tipo de interrupciones.
Interrupción (IRO): interrupción generada por un periférico o por solicitud de software. Todas las interrupciones son asíncronas a la ejecución de la interrupción.

## Slide 5: Propiedades de los diferentes tipos de interrupción
Número de interrupción | Número de IRQ | Tipo de interrupción | Prioridad | Dirección de vector de interrupción | Activación
1 | - | Reset | -3 (más alta) | 0x00000004 | Asíncrona
2 | -14 | NMI | -2 | 0x00000008 | Asíncrona
3 | -13 | HardFault | -1 | 0x0000000C | -
4 | -12 | MemManage | Configurable | 0x00000010 | Síncrona
5 | -11 | BusFault | Configurable | 0x00000014 | Síncrono cuando se precisa, asíncrono de caso contrario
6 | -10 | UsageFault | Configurable | 0x00000018 | Síncrono
7-10 | - | Reservado | - | - | -
11 | -5 | SVCall | Configurable | 0x0000002C | Síncrono
12-13 | - | Reservado | - | - | -
14 | -2 | PendSV | Configurable | 0x00000038 | Asíncrono
15 | -1 | SysTick | Configurable | 0x0000003CC | As+omcrpmp
16 | 0 | Interrupción (IRQ) | Configurable | 0x00000040 | asíncrono